## Slide 1: Turbinas Eólicas no Brasil

## Slide 2: História das Turbinas Eólicas
A energia eólica vem sendo utilizada há milhares de anos
Os primeiros usos foram para bombear água, moer grãos, etc.

## Slide 3: Primeira turbina eólica para geração de eletricidade
Cleveland, Ohio
1887
12kW
Diâmetro de 18,29 metros.

## Slide 4: Primeira turbina eólica em escala de MW
Castleton, VT
Construído em 1941
Diâmetro de 53,34 m
1,25 MW
Maior turbina já construída até 1979

## Slide 5: Parques Eólicos Modernos
Turbinas de 1-3 MW comuns
Diâmetros das lâminas comuns a 76,2 metros
Pode ter centenas de turbinas em uma fazenda

## Slide 6: Tamanhos Crescentes

## Slide 8: De onde vem nosso poder?

## Slide 9: O que é um quilowatt?

## Slide 10: Preços da Energia Elétrica
Os preços da energia podem mudar dependendo da estação.
Chart: Flutuações no preço da energia
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
 | 41.74 | 34.68 | 28.95 | 29.01 | 37.34 | 43.99 | 29.41 | 37.25 | 41.78 | 47.73 | 47.81 | 43.05 | 44.51 | 44.19 | 44.71 | 44.71 | 42.48 | 42.16 | 41.39 | 55.24 | 43.22 | 41.89 | 43.3 | 36.17

## Slide 11: Atividade Proposta
Projete um parque eólico no Brasil;
Você receberá uma região específica;
Você instalará 100 turbinas de 1,5 MW;
Observe a viabilidade econômica da construção do parque eólico em diferentes regiões do Brasil;
Você precisará considerar muitos fatores diferentes para determinar se vale a pena construir uma turbina em qualquer local.

## Slide 12: Mobile App
Criamos um app para ajudá-los no projeto;
Os gráficos mostram o fluxo de caixa acumulado e anual.
Todas as células amarelas atualizarão automaticamente esses cálculos; portanto, fique à vontade para experimentar os preços assim que tiver resultados iniciais.

## Slide 13
Norte
Nordeste
Sul
Sudeste
Centro Oeste
Regiões

## Slide 14: Fator de Capacidade
Uma medida da quantidade de energia que uma turbina realmente produz com base no vento em que está instalada.
O fator de capacidade seria 100% se a turbina funcionasse com potência máxima (placa de identificação) 24/365.
O número típico será de 0,26 a 0,43 para o vento no Brasil.

## Slide 15: Custo da Terra
Descobrir o tamanho da turbina com base na velocidade do vento;
Encontre a área de terra necessária com base no tamanho da turbina;
Procure o custo por metros quadrados para determinar o custo total da terra;
Haverá um custo anual.

## Slide 16: Novas Linhas de Transmissão e Ampliações das Subestações Existentes.
A energia deve ser transferida do parque eólico para a rede de transmissão existente.
Use o mapa de transmissão para encontrar o comprimento das linhas a serem instaladas.
Atualizações de subestações provavelmente será necessário integrar a fazenda na rede.

## Slide 17: Custos de Capital
Custo de compra e instalação da turbina.
Para turbinas eólicas, esse custo é muito alto e, como resultado, é financiado como uma hipoteca de uma casa.
Pagamentos iguais são feitos todos os anos para pagar os custos de capital.

## Slide 18: Custos contínuos
Coisas como o terreno em que a turbina está situada devem ser pagas anualmente.
Outros custos incluem despesas administrativas e seguros.

## Slide 19: Custos de manutenção
O óleo precisa ser trocado, as peças de desgaste precisam ser substituídas, as coisas quebram.
Observe como esses custos aumentam à medida que a turbina envelhece.

## Slide 20: Renda
O fator de capacidade determinará quanta energia é produzida ao longo do ano.

## Slide 21: Crédito Fiscal de Produção
Subsídio federal para energia renovável em escala comercial.
Atualmente, 2,2 centavos de dólar / kWh nos primeiros 10 anos de operação.
Observe como isso afeta a viabilidade do projeto.

## Slide 22: Vamos Começar ...
Divida em cinco grupos, um para cada região.
Você terá 30 minutos para concluir a análise, inserir informações no App e ver como o projeto funcionará.
Em seguida, teremos uma breve discussão para comparar os resultados entre grupos / regiões.

## Slide 23: Referência
WORCESTER, A. C.; HICKOX, V. M.; KLIMASZEWSKI, J. G.; BERNAL, F. W.; CHOW, J. H.; CHEN, C. The sky's the limit!: designing wind farms: a hands-on STEM activity for high school students, IEEE Power and Energy Magazine, vol. 11, no. 1, p. 18-29, 2013.